Załącznik nr 3B do SIWZ  -  ZADANIE nr 1

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

DZIERŻAWA APARATU DO HEMODIALIZ W WERSJI PODSTAWOWEJ  - 5 szt WRAZ Z AKCESORIAMI  ORAZ DOSTAWĄ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO, ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁOW ZUŻYWALNYCH I  ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI  POTRZEBNYCH

DO WYKONYWANIA HEMODIALIZ NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO Sp. z o.o

| Lp. |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Liczba urządzeń | 5 szt |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK |  |  |
| 1.1 | Dopuszczalny rok produkcji: nie wcześniej niż 2014 | Podać |  |
| 1.2 | Możliwe przeprowadzenie dializy dwuigłowej oraz ultrafiltracji bez przepływu płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 1.3 | Opcja użycia roztworu wodorowęglanowego z proszku suchego | Tak |  |
| 1.4 | Dodatkowy filtr płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 1.5 | Monitor z dużym wyświetlaczem | Tak |  |
| 1.6 | Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji z podaniem daty, godziny i rodzaju przeprowadzonej dezynfekcji i z jakim skutkiem została przeprowadzona | Tak |  |
| 1.7 | Łatwe programowanie parametrów zabiegu na kolorowym ekranie o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 1.8 | Graficzna prezentacja przebiegu zabiegu uzupełniona przez zwięzłe komunikaty | Tak |  |
| 1.9 | Możliwość zaprogramowania wyliczenia kt/v, przepływ pompy krwi 15- 600ml/min | Tak |  |
| II. | Środki do dezynfekcji |  |  |
| 2.1 | Środek do dezynfekcji wewnętrznej – środek zawierający 21g kwasu cytrynowego w 100 g środka, zawierający także kwas mlekowy I kwas jabłkowy. – opakowanie(5l ) | Tak |  |
| 2.1a | Środek do dezynfekcji zewnętrznej – 1 op. (6x 2 l) | Tak |  |
| 2.1b | Środek do odbiałczania aparatów zawierający co najmniej 3,5g podchlorynu sodu w 100 g środka – opakowanie (4,3 l.) | Tak |  |
| III | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3.1 | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | Tak |  |
| 3.2 | W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| 3.3 | Szkolenie z obsługi aparatu do hemodializ | Tak |  |
| 3.4 | Instrukcja obsługi aparatu do hemodializ w języku polskim | Tak |  |
| 3.5. | Możliwość bezkosztownego podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej i wodociągowej Szpitala | Tak |  |

……………....................................................

Data, podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy