Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne) APARATU USG

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy (wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji aparatu - wymagany 2018 lub 2017 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2016 lub później | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 000 000 | TAK |  | 1 000 000 – 0 pkt 1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt powyżej 1 400 000 – 10 pkt |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 000 000 | TAK |  | 1 000 000 – 0 pkt 1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt powyżej 1 400 000 – 10 pkt |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość gniazd głowic tzw. parkingowych min. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika systemu min. 270 dB | TAK |  | 270 – 0 pkt. 271 – 280 – 5 pkt. Powyżej 280 – 10 pkt. |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod konsoli aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 18MHz | TAK |  | 1-18 MHz – 0 pkt 1-19 MHz – 5 pkt 1-20 MHz i więcej – 10 pkt |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |  | 200 sek. – 0 pkt. 201 – 250 sek. – 5 pkt. Powyżej 250 sek. – 10 pkt. |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,8 - 40 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min 60 | TAK |  | 60 – 0 pkt. 61 – 100 – 5 pkt. Powyżej 100 – 10 pkt. |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1 200 obrazów/sek. | TAK |  | 1 200 obr/sek. – 0 pkt 1 201-1 400 obr/sek. – 5 pkt Powyżej 1 400 obr/sek. – 10 pkt |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 300 obrazów/sek. | TAK |  | 300 obr/sek. – 0 pkt 301-350 obr/sek. – 5 pkt Powyżej 350 obr/sek. – 10 pkt |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK |  | 6 zakresów – 0 pkt 7 zakresów – 5 pkt 8 zakresów i więcej – 10 pkt |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Tkankowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  | 15 map – 0 pkt. 16-20 – 5 pkt. Powyżej 20 – 10 pkt. |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Transkranialnych Pediatrycznych Śródoperacyjnych Ginekologiczno-położniczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x18 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x18 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica matrycowa Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  | 1,0 – 5,0 – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt |
|  | Liczba elementów: min. 800 | TAK |  | 800 – 0 pkt 801-900 – 5 pkt Powyżej 900 – 10 pkt |
|  | Kąt skanowania min. 75 st. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK |  | 6 zakresów – 0 pkt 7 zakresów – 5 pkt 8 zakresów i więcej – 10 pkt |
|  | Głowica Liniowa naczyniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 8,0 MHz. | TAK |  | 2,0 – 8,0 – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pola skanowania max 40 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK |  | 6 zakresów – 0 pkt 7 zakresów – 5 pkt 8 zakresów i więcej – 10 pkt |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 13,0 MHz. | TAK |  | 4,0 – 13,0 – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt |
|  | Liczba elementów: min. 800 | TAK |  | 800 – 0 pkt 801-900 – 5 pkt Powyżej 900 – 10 pkt |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK |  | 6 zakresów – 0 pkt 7 zakresów – 5 pkt 8 zakresów i więcej – 10 pkt |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz. | TAK |  | 5,0 – 18,0 – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK |  | 6 zakresów – 0 pkt 7 zakresów – 5 pkt 8 zakresów i więcej – 10 pkt |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki. Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do oceny zwłóknienia wątroby | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę laparoskopową Liniową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Transrektalną (proktologiczną) min. 4,0-9,0 MHz, kąt skanowania 360 st., min. 256 elementów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-9,0 MHz, min. 190 elementów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywisty z głowic objętościowych (tzw. 4D) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywisty z renderowaniem obrazu pod wpływem padającego światła np. HD Live lub podobne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 2,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresy częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vol/sek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresy częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie wielowarstwowym z głowic objętościowych tzw. obrazowanie tomograficzne min. 6 warstw | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę kardiologiczną dla dorosłych typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, min. 128 elementów, kąt obrazowania min. 90 st., obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o brązowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe dla dorosłych i pediatryczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 3 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu na aparat i głowice | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji (aparat, głowice, printer) - Min. 24 miesiące | TAK (podać) |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy – 10 pkt |
|  | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodna z zaleceniami producenta | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy gwarancyjne bezpłatne i bez wezwania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 24 godziny od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wypełniony paszport techniczny z uzupełnioną datą uruchomienia, listą przeszkolonego personelu i datą następnego przeglądu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  | Bez punktacji |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny  i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy