Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne) stołu operacyjno-ortopedycznego z akcesoriami

| Pełna nazwa przedmiotu zamówienia – typ/model | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (wyklucza się urządzenie demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji urządzenia - wymagany 2018 lub 2017 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Parametry ogólne |
|  | Stół operacyjny ortopedyczny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | TAK (podać) |  | Parametr punktowany: Piąte koło - 3 pkt Napęd własny – 5 pkt |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Mechanizmy i układy elektroniczne stołu zabezpieczone przed przypadkowym zalaniem podczas eksploatacji i czynności dezynfekcyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub poprzez schowanie kół w podstawie stołu, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pilot bezprzewodowy bluetooth ze wskaźnikiem naładowania baterii. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko - segment nożny dzielony na 2 części wzdłużnie oraz 2 części poprzecznie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Sekcja nóg 4-częściowa, przednia część opuszczana do 155°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym, z podwójnym systemem zabezpieczenia ustawienia podnóżków zabezpieczającym przed przypadkowym składaniem się dolnego segmentu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po przyciśnięciu dedykowanego przycisku na pilocie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | TAK (podać) |  | Parametr punktowany: Brak – 0 pkt Do 6 zapamiętanych ustawień – 2 pkt Powyżej 6 zapamiętanych ustawień – 5 pkt |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105 cm | TAK (podać) |  | Parametr punktowany: Zakres wymagany – 1 pkt Zakres większy niż 69-110 cm – 10 pkt |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°, +70° | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm | TAK (podać) |  | Parametr punktowany: 280 mm – 1 pkt Większy niż 280 mm – 10 pkt |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | Podać: TAK/NIE |  | Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | Podać: TAK/NIE |  | Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obręb stołu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w każdym jego położeniu (wysokość, przechyły boczne, pozycja Trendelenburga i antyTrendelenburga, położenie segmentów itp) – min. 350 kg | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych | Podać: TAK/NIE |  | Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wyposażenie |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Podpora pod rękę, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Podać: TAK/NIE |  | Parametr punktowany: Z regulowanymi przedłużeniami ramki – 10 pkt Bez przedłużeń – 0 pkt |
|  | Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków, łonowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podparcie boczne -1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podparcie łonowe - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płyta do artroskopii barku mocowana w miejsce segmentu nóg, z opuszczanymi oraz odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z elementem łączącym 3 przegubowym - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG (płyta karbonowa) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 800x500 mm, mocowany do szyny bocznej wraz z dołączaną regulowaną podporą – 1 szt. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się z: - 2 wsporników belek wydłużających, - 2 płyt pod stopy, - 2 butów trakcyjnych, - 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, regulowany. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt mocujący wyciąg ortopedyczny do stołu – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trzpień łączący stół z wyciągiem ortopedycznym – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materac łączący wyciąg ortopedyczny ze stołem – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica 200 mm – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu oraz regulacją wysokości podparcia kolana – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pasy pacjenta o dł. min. 800 mm – 2 szt. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pasy pacjenta o dł. min. 1300 mm – 2 szt. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artroskopii biodra – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Klamra do drutów Kirschnera wraz z uchwytem mocującym do wyciągu ortopedycznego – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lekkie płyty transferowe pod nogi do ułożenia pacjenta do znieczulenia – 1 kpl. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podkolannik Göpela z klamrą mocowaną do szyny bocznej – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wieszak kroplówki mocowany do szyny bocznej, z możliwością regulacji kąta nachylenia, wraz z klamrą mocującą – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podpora boczna pacjenta wraz z klamrą mocującą – 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwusekcyjny materac do pozycji brzusznej, profilowany – 1kpl | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materac żelowy do ułożenia bocznego, profilowany dla kończyny górnej – 1 szt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi, serwisowania i konserwacji w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu na przedmiot zamówienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK (podać) |  | Parametr punktowany: 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy – 10 pkt |
|  | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodna z zaleceniami producenta | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy gwarancyjne bezpłatne i bez wezwania, z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji bezpłatna diagnostyka awarii: - na terenie Zamawiającego, - w siedzibie Serwisu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 48 godziny od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie działania serwisowe (diagnozy uszkodzeń, naprawy gwarancyjne i przeglądy) będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i będą potwierdzone protokołami serwisowymi w języku polskim i wpisami do paszportu technicznego sprzętu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów: min. 10 lat od daty zakończenia produkcji przedmiotu zamówienia | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Wypełniony paszport techniczny z uzupełnioną datą instalacji, uruchomienia, listą przeszkolonego personelu i datą następnego przeglądu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz środków dezynfekcyjnych (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeprowadzenie szkolenia u Zamawiającego (w terminie uzgodnionym z bezpośrednim Użytkownikiem) dla personelu technicznego i medycznego w zakresie obsługi, konserwacji i dezynfekcji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno być udokumentowane wystawieniem stosownego zaświadczenia i być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza. | TAK |  | Bez punktacji |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny  i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy